## Slide 1: Redes de Computadores CABEAMENTO ESTRUTURADO
Prof. Dr. Kelton Costa
Kelton.costa@unesp.br kelton.costa@gmail.com
Notes: <number>

## Slide 2: O Sistema de Cabeamento Estruturado
Seis elementos que compõem o C.E.
Necessidade de entendimento dos elementos
- falhas na compreensão afetam o desempenho do C.E.
O C.E. responsável por 85% dos problemas de uma rede.
Notes: <number>

## Slide 3: Características do C.E.
Para a topologia utilizada em redes estrela atuais, deve haver um segmento de cabo interligando cada estação de trabalho ao servidor, ou melhor, ao centro de distribuição do cabeamento.
O C.E. é a infraestrutura necessária para a implementação de qualquer rede de computadores e é também o investimento inicial.
Notes: <number>

## Slide 4: Características do C.E.
Três tipos de meios de transmissão tem sido comumente usados para redes locais:
1. Cabo de pares trançados
2. Cabo coaxial
3. Cabo óptico
Notes: <number>

## Slide 5: Características do C.E.
O mais utilizado é o cabo de par trançado sem blindagem (UTP – Unshielded Twisted Pair).
Nos primeiros 5 anos de utilização de redes locais, o meio físico escolhido por sua viabilidade técnica e econômica foi o cabo coaxial RG-58 (50 ohms) que deu origem as redes Cheapernet.
O Cabo óptico tem sido largamente usado para interligação entre pontos distantes, por total imunidade a ruídos eletromagnéticos e pequena atenuação no sinal transmitido.
Notes: <number>

## Slide 6: Características do C.E.
O C.E. surgiu no início da década de 90, baseado nos cabos de pares trançados sem blindagem.
No Brasil a técnica começou a ser utilizada por volta de 1993.
Notes: <number>

## Slide 7: Sistemas Convencionais vs. Sistemas Estruturados.
S.C. são conceituados como as redes de computadores locais, redes de telefonia, circuitos para distribuição de sinais de televisão, circuitos de segurança, de automação de processos, etc.
Sistemas com origens diferentes, desenvolvimento independente, geram métodos de comunicação exclusivos, originando os sistemas prioritários.
Notes: <number>

## Slide 8: Sistemas Convencionais vs. Sistemas Estruturados
Utilizando Sistemas Independentes:
maior número de dutos
maior número de espaços para passagem dos cabos
maior número de espaços para acomodação dos elementos
maior mão de obra
custo elevado
Utilizando Sistemas Estruturados:
infraestrutura única
fácil gerenciamento
Normatização
Flexibilidade
fácil segurança
Notes: <number>

## Slide 9: Normas e Padrões
- Década de 80
- Reunião das empresas de telecomunicação e informática
- Criação de um sistema não-proprietário
- Interação dos equipamentos e infraestrutura dos fabricantes
Notes: <number>

## Slide 10: Normas e Padrões
* 1991
EIA (Eletric Industries Association)
TIA (Telecommunication Industry Association)
ANSI/EIA/TIA 568-A
TSB (Technicals Systems Bulletin)
* 2001
ANSI/EIA/TIA 568-B
Notes: <number>

## Slide 11: Normas e Padrões
Outras Normas utilizadas em C.E.:
ANSI/EIA/TIA 569-A (infraestrutura)
ANSI/EIA/TIA 606 (identificação e administração)
ANSI/EIA/TIA 607 (aterramento)
ISO (International Standardization for Organization)
IEC (International Electrothecnical Comission)
ISO/IEC 11801 (Generic Cabling for Customer Premises)
* ABNT em 2001
NBR 14565 (Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada.
Notes: <number>

## Slide 12
Cabeamento Estruturado ?
Consiste de um conjunto de produtos de conectividade empregado de acordo com regras específicas de engenharia com as seguintes características:
- arquitetura aberta
- meio de transmissão e disposição física padronizados
- aderência a padrões internacionais
- projeto e instalação sistematizados
- fácil administração e controle do sistema de cabeamento.
Notes: <number>

## Slide 13
Cabeamento Estruturado ?
* mais:
- sistema que integra diversos meios de transmissão
- suporta múltiplas aplicações (voz, vídeo, dados, sinalização, controle)
- implantação modular de expansão programada
- conectividade máxima entre equipamentos
- infraestrutura preparada para tecnologias emergentes
Notes: <number>

## Slide 14
Cabeamento Estruturado ?
Assim, um SCS (Structured Cabling System) é uma concepção de engenharia fundamental na integração de aplicações distintas tais como voz, dados e vídeo.
Notes: <number>

## Slide 15: Cabeamento estruturado
Tendências Tecnológicas:
  Um sistema de cabeamento estruturado deve, se possível, suportar altas taxas transmissão e deve ser implementado como uma estrela hierárquica.
  Uso crescente de fibras ópticas.
  Utiliza um conjunto de subsistemas de cabeamento para criar uma infraestrutura hierárquica capaz de se adaptar as mudanças de tecnologia e de ambiente e, ainda, facilitar a detecção e correção de falhas e manutenção.
  Normas EIA/TIA 568B / 569B / 606A / 607A.
  Norma brasileira NBR 14565.
Notes: <number>
60

## Slide 16: Cabeamento estruturado
Subsistemas de Cabeamento Estruturado
  Um projeto de cabeamento estruturado deve:
    Dividir a área a ser coberta em subsistemas (ou áreas de cabeamento).
    Especificar os pontos de transição entre esses subsistemas.
  Estes subsistemas podem ser implementados por etapas ou como uma solução completa.
Notes: <number>
60

## Slide 17: Subsistemas de Cabeamento Estruturado
Área de Trabalho (Work Area).
Cabeamento Horizontal (Horizontal Cabling).
Armário de Telecomunicações (Telecommunication Room).
Cabeamento Vertical (Vertical Cabling).
Sala de Equipamentos (Equipament Room).
Sala de Entrada de Telecomunicações (Entrance Facilities).
Distribuidor Geral (Intercampus Cabling).
Em português, a nomenclatura da norma brasileira. Em inglês, a nomenclatura da norma internacional.
Notes: <number>

## Slide 18: Visão geral: Cabeamento estruturado
1. Área de Trabalho
3. Centro de Fios
5. Sala de Equipamentos
7. Distribuidor
Geral
2. Cabeamento Horizontal
4. Cabeamento Vertical
6. Sala de Entrada de Telecomunicações
Notes: <number>

## Slide 19: Área 1: Área de Trabalho
Área de trabalho:
  Cabeamento entre os dispositivos e as tomadas de parede.
  Cada tomada deve possuir, no mínimo, dois tipos de acesso: dados e voz.
  Deve existir no mínimo uma tomada para cada área de trabalho de 10 m2.
  Comprimento máximo para cabo par trançado: 5m.
Notes: <number>

## Slide 20: Área 1: Área de Trabalho
Cabo UTP de 100 ohms com 4 pares (24 AWG)‏.
Cabo ScTP/FTP de 100 ohms com 4 pares .
  Atenção cabo STP 120 ohms 2 pares está fora da norma.
Fibra óptica.
O mais empregado atualmente é o cabo UTP CAT categorias 5E ou 6 com conector Mv8 (RJ-45 8 pinos)‏.
Cabo UTP
RJ-45
American Wire Gauge (sigla: AWG) ou escala americana normalizada é o nome da unidade de medida usada para padronização de fios e cabos elétricos.
Notes: <number>

## Slide 21: Área 2: Cabeamento Horizontal ou Rede Secundária
Sistema de distribuição horizontal:
  Estende-se do Centro de Fios onde estão instalados os blocos de distribuição e equipamentos de rede, até a área de trabalho.
  Normalmente, cobre apenas um andar e os cabos são terminados em conector ou tomada de parede na interface com a Área 1 e em blocos (patch panel) no lado do Centro de Fios.
Notes: <number>
61

## Slide 22: Cabeamento Horizontal, Rede Secundária
Sistema de distribuição horizontal:
  Cabo UTP de 100 ohms com 4 pares (24 AWG)‏.
  Cabo ScTP / FTP de 100 ohms com 4 pares.
  Fibra óptica monomodo ou multimodo.
Notes: <number>
61

## Slide 23: Área 2: Cabeamento Horizontal ou Rede Secundária
Sistema de distribuição horizontal:
  Segmento D: comprimento máximo de 90 m no caso de usar cabo de par trançado (distância entre o quadro de distribuição e cada tomada).
Centro de fios do andar
Notes: <number>

## Slide 24: Área 2: Cabeamento Horizontal ou Rede Secundária
Área 2: Sistema de Distribuição Horizontal:
  A norma permite um único ponto de transição não-cruzada entre o patch-panel do centro de fios e a tomada de comunicação na área de trabalho, chamado de ponto de consolidação (uso de cabo multi-par).
Centro de fios
Área de trabalho
Notes: <number>

## Slide 25: Área 2: Rede Secundária (Horizontal) Área 4: Rede Primária (Vertical)
Tipos de Instalação:
  Embutido no piso.
  Piso elevado.
  Forro.
  Canaletas.
  Deve seguir as recomendações da Norma TIA/EIA 569-B.
Notes: <number>

## Slide 26: Área 2: Rede Secundária (Horizontal) Área 4: Rede Primária (Vertical) Instalação embutida no piso
Notes: <number>

## Slide 27: Área 2: Rede Secundária (Horizontal) Área 4: Rede Primária (Vertical) Instalação em piso elevado
Notes: <number>

## Slide 28: Área 2: Rede Secundária (Horizontal) Área 4: Rede Primária (Vertical) Instalação no forro
Notes: <number>

## Slide 29: Área 2: Rede Secundária (Horizontal) Área 4: Rede Primária (Vertical) Instalação em canaletas
Notes: <number>

## Slide 30: Área 4: Rede Primária (Vertical)
Cabeamento vertical dentro de edifícios usado na interconexão dos andares.
Conecta a SET (Sala de Entrada de Telecomunicações) à SEQ (Sala de Equipamentos).
Uso prioritário de cabos de fibra óptica, mas cabos de par trançado também são normatizados e limitados a 90 metros.
Comprimento máximo do cabo da rede primária é de 3000 m se estiver usando fibra óptica, podendo haver um quadro intermediário a 500 m.
SALA DE TELECOMUNICAÇÕES PRINCIPAL DO PRÉDIO
Notes: <number>

## Slide 31: Área 3: Armário de Telecomunicações (AT)
Deve ser projetada de acordo com a Norma TIA/EIA-569-A.
Interliga os ativos aos equipamentos de ponta (área de trabalho)‏.
Deve existir uma sala de telecomunicações para cada 1000m2 de área atendida.
Dimensão das sala de telecomunicações:
Acima de 1000 m2, deve haver um segundo AT.
Notes: <number>

## Slide 32: Área 3: Armário de Telecomunicações
As conexões dos equipamentos podem ser feitas em dois esquemas:
Notes: <number>

## Slide 33: Área 3 e 5: Armário de Telecomunicações e Patch Panels
patch panel fixo 48 portas
patch panel modular 12 portas
Para montagem em rack padrão 19”.
De sobrepor.
Notes: <number>

## Slide 34: Área 5: Sala de Equipamentos (SEQ)‏
A Sala de Equipamentos abriga equipamentos, a transição entre o rede secundária e o de backbone de um prédio (rede primária), através de patch de distribuição.
Cabos empregados:
  Fibra óptica monomodo e multimodo.
  Cabo UTP categorias 5E e 6.
  Cabo ScTP e FTP categorias 5E e 6.
Notes: <number>

## Slide 35: Área 5: Sala de Equipamentos
Deve ser projetada de acordo com a Norma TIA/EIA-569-B.
Características:
  Dimensão mínima: 14 metros quadrados.
  Climatizada 24 horas por dia 7 dias por semana.
  Concentração de equipamentos servidores e comutadores da empresa (exceto os switches eventualmente instalados nos armários de telecomunicações)‏.
  Não precisa ter um operador no local (gerenciamento pelo administrador remoto)‏.
Notes: <number>

## Slide 36: Área 5: Sala de Equipamentos Bloco IDC 110
Uma alternativa ao uso de patch panels (mais utilizado para conectar pontos de voz)‏.
Notes: <number>

## Slide 37: Área 6: Setor de Entrada de Telecomunicações SET
Recebe os cabos oriundos de fora do prédio:
  Local onde termina a responsabilidade da concessionária (quando o caso) e inicia a responsabilidade do administrador da rede.
Fazem parte do SET:
  As transições dos cabos externos da concessionária de voz ou de dados (banda larga), para a rede principal.
  Transições entre os cabos de fibra óptica externos (revestido de gel de petróleo para proteger da umidade) para os cabos de fibra óptica internos (anti-propagante a chama)‏.
  Transições dos equipamentos de CATV e Segurança, quando provenientes de outras construções.
Notes: <number>

## Slide 38: Área 7: Cabo de Interligação Externo
Cabeamento entre edifícios.
  Fibra óptica multimodo ou monomodo.
  Comprimento máximo de 2000 m.
Notes: <number>

## Slide 39: Estrutura hierárquica de cabeamento
Notes: <number>

## Slide 40: Conectorização: cabo patch direto (1:1)
Existem padrões de conectorização TIA/EIA:
  568A
  568B.
8
1
VD-BR
VD
LJ-BR
AZ
AZ-BR
LJ
MR-BR
MR
LJ-BR
LJ
VD-BR
AZ
AZ-BR
VD
MR-BR
MR
Notes: <number>

## Slide 41: Conectorização: Cabo patch cruzado (Cross)
Existem 2 maneiras de interconectar os equipamentos entre si:
  Cabo Direto (“straight”)
  Cabo Cruzado (“crossed” ou “cross”).
8
1
VD-BR
VD
LJ-BR
AZ
AZ-BR
LJ
MR-BR
MR
LJ-BR
LJ
VD-BR
AZ
AZ-BR
VD
MR-BR
MR
Notes: <number>

## Slide 42: Conector e Alicate para RJ 45
Notes: <number>

## Slide 43: Componentes para UTP
O alicate
Um conector RJ-45
O cabo UTP
Notes: <number>

## Slide 44: O cabo UTP
Se o cabo for de marca deve ter escrito nele o seguinte texto: Unshielded Twisted Pair (Par entrançado não blindado)
Temos 4 pares de fios (8 fios) coloridos. Embora numa rede Ethernet a 10Mbps só se usarem 2 pares (Laranja e Verde)
CAT1 e 2: Voz e dados até 4Mbps CAT3: dados até 16Mbps (em desuso) CAT4: dados até 20 Mbps CAT5: dados até os 155Mbps
A Fast Ethernet
(a 100Mbps) precisa dos 4 pares!
CAT 6: dados até os 200MHz (recente) CAT 7: dados até os 600MHz (em estudo)
Notes: <number>

## Slide 45: Passo-a-passo para Cabo Direto TIA/EIA-568B (1/3)
Passo 1:
Descascar o cabo (2 cm) - O alicate tem um batente que serve de medida para descascar o cabo - use-o! mas com cautela pois pode cortar um dos pares se pressionar com força.
Passo 2:
Separar os pares trançados de modo que o par VERDE passe para o lado esquerdo (1) e (2) e o par MARROM passe para o lado direito (7) e (8)...
Passo 3:
Ajeitar: par AZUL fica no meio mas trocado (5) e (4). E o par LARANJA vai abraçar o par azul (3) e (6)...
Notes: <number>

## Slide 46: Passo-a-passo para Cabo Direto TIA/EIA-568B (2/3)
Alinhe os 8 fios lado a lado e corte com o alicate para ficarem certos
Coloque-os alinhados no interior do conector RJ-45, na posição indicada na imagem (o pino 1 está do lado esquerdo). Garanta que a parte cinza (ou azul) de proteção dos fios entra no conector até alcançar uma trava
Verifique se os 8 fios atingem o fim do conector (topo do conector).
Olhe de lado e de perfil.
Notes: <number>

## Slide 47: Passo-a-passo para Cabo Direto TIA/EIA-568B (3/3)
Coloque o conector na ranhura especial do alicate bem chegada ao batente final... e...
e... pressionar o alicate com bastante força a fim de garantir que os pinos dourados ficam bem cravados nos respectivos fios (lá no topo) e que a proteção cinza (ou azul) do cabo fique também bem presa
Resultado final - teste
A sequência dos fios é para cabo direto padrão TIA/EIA 568B.
No Cabo direto padrão 568A e no cabo Cross a sequência dos fios é diferente.
Notes: <number>