## Slide 1: Modelo OSI OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION
Prof. Dr. Kelton Costa
kelton.costa@unesp.br
kelton.costa@gmail.com

## Slide 2
Trata-se da norma ISO/IEC 7498-1 de 1994
Criada pela ISO (International Organization for Standardization)
Criada pela IEC (International Electrotechnical Commission)
Modelo de referência que provê um padrão para desenvolvedores de software
Modelo de referência que provê um padrão para fabricantes de hardware
Intuito de criar produtos compatíveis
FUNDAMENTOS

## Slide 3
Modelo separa as funcionalidades e as capacidades de arquitetura de rede em camadas.
Define termos e objetos que são palavras reservadas
As camadas definem aspectos físicos e abstratos da aplicação
Constituído de 7 camadas.
FUNDAMENTOS

## Slide 4
AS CAMADAS DO MODELO

## Slide 5
AS CAMADAS DO MODELO
Camadas Superiores: Prestam serviços relacionados com a natureza da aplicação e aspectos de interoperação de aplicações.
Camadas Inferiores: possibilitam a interconexão de sistemas ou equipamentos, estão relacionadas a aspectos de transmissão.
Camada de Transporte: Provê comunicação fim-a-fim entre aplicações.

## Slide 6
PRINCÍPIOS DO MODELO OSI
Não criar um número muito grande de camadas para não fazer com que a tarefa de descrever e integrar as camadas fique mais complexa do que o necessário.
Agrupar funções similares em uma mesma camada (função bem definida)
Demonstrar que a necessidade de separação se faz necessária.

## Slide 7
PRINCÍPIOS DO MODELO OSI
Criar camadas com funções facilmente localizadas de modo que a camada possa ser totalmente redesenhada e seus protocolos alterados para tirar vantagem dos novos avanços em arquitetura, hardware e software.

## Slide 8
ENTIDADES DA CAMADA
No M.R. OSI as camadas parceiras se comunicam através de um objeto chamado entidade da camada.
As entidades podem ser elementos de hardware ou de software (protocolos, roteadores, etc)
Entidade é um termo que significa a capacidade de comunicação entre as camadas.

## Slide 9
SERVIÇOS
A comunicação entre as camadas é feita através da requisição ou resposta a serviços e cada uma é responsável por um conjunto de serviços.
Serviços são solicitados e respondidos através de pontos específicos localizados nas interfaces entre as camadas. (SAP – Service Access Point)
A prestação de serviços é o que justifica a existência de uma camada.

## Slide 10
COMUNICAÇÃO ENTRE CAMADAS
Uma camada (N) fornece serviços a uma camada (N+1) através da invocação de primitivas de serviço (ex. Connect, abort, data)

## Slide 11
Protocolos somente nas camadas 2, 3, 4 e 7
Camada 1 não há protocolos
Camadas 5 e 6 realizam procedimentos especiais
HTTP SMTP FTP etc
Não há protocolos de rede
Não há protocolos de rede
TCP UDP
IPv4 IPv6
Ethernet ATM PPP etc
Sinais elétricos/luminosos etc

## Slide 12
Os elementos gerados na camada 7 são encapsulados pelo payload da camada 4. A seguir a camada 4 é encapsulada pela 3, e esta, pela 2.
Modelo OSI atuando
HTTP
Payload TCP
Payload IP
Payload Ethernet
cabeçalho
cabeçalho
cabeçalho

## Slide 13
Os elementos gerados na camada 7 são encapsulados pelo payload da camada 4. A seguir a camada 4 é encapsulada pela 3, e esta, pela 2.

## Slide 14
PROCESSO DENOMINADO ENCAPSULAMENTO
APLICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
SESSÃO
TRANSPORTE
REDE
LINK DE DADOS
FÍSICA
Na transmissão de um dado, cada camada pega as informações passadas pela camada superior, acrescenta informações pelas quais ela seja responsável e passa os dados para a camada imediatamente inferior (SAP)

## Slide 15: As 7 camadas do OSI
Conceito sobre PDU (Protocol Data Unit)
Designação dos elementos encontrados em cada camada
ex. pacotes na camada 3 e segmentos na camada 4
Dados
Dados
Dados
Segmentos
Pacotes ou Datagramas
Quadros ou Frames
Bits

## Slide 16: Camada de Aplicação
Relativa as aplicações utilizadas pelos usuários
Para as aplicações – respectivos protocolos
ex. SMTP, FTP, HTTP etc.
Relação oficial de protocolos da camada de aplicação
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers

## Slide 17: Camada de Apresentação
Não possui protocolos de rede
Compressão e descompressão
Criptografia e decriptografia
Conversão de padrões
Atuação dos protocolos SSL e TLS
SSL e TLS (que não são protocolos de rede)
Transforma HTTP em HTTPS, SMTP em SMTPS

## Slide 18: Camada de Sessão
Não trabalha com protocolos de rede
Utiliza (APIs)
Estabelece sessão entre aplicações
Diálogo entre aplicações ocorre nesta camada
ex. autenticações FTP e SSH

## Slide 19: Camada de Transporte
Encontram-se TCP e UDP
Estabelecimento de sessão TCP (3WHS)

## Slide 20: Camada de Rede
Encontra-se o protocolo IP
Nesta camada que o TCP/IP começa a atuar

## Slide 21: Camada de Enlace
Em inglês (link layer)
Algoritmos capazes de realizar cálculos
Função de verificar oriundos da camada física
Existência de switches
Protocolo ethernet, ATM, PPP, Frame Relay

## Slide 22: Camada de Física
Tudo que é físico, cabos, placas eletrônicas etc.
Bit 0 ≅2,2 volts , Bit 1 ≅2,8 volts
Transforma em sinais compatíveis com o meio
Meio elétrico: converte os 0s e 1s dos quadros em sinais elétricos.
Meio óptico: converte os 0s e 1s dos quadros em sinais luminosos.

## Slide 23
CONSIDERAÇÕES
Objetivo do modelo OSI é fornecer uma base comum que permita o desenvolvimento coordenado de padrões para a interconexão de sistemas e para a adoção dos padrões para a troca de informações.

## Slide 24
CONSIDERAÇÕES
A elaboração do modelo OSI representou um esforço na tentativa de padronização e direcionamento do desenvolvimento de novas tecnologias para a implementação de produtos de redes que fossem compatíveis entre si.

## Slide 25
Comparativo - Análise