## Slide 1
Endereçamento IP
Prof. Dr. Kelton Costa
kelton.costa@gmail.com
Kelton.costa@unesp.br

## Slide 2
CÁLCULO DE IP
IP, Binary-to-Decimal-to- Binary, Notações
O IP é um protocolo que está na Camada de Rede (Modelo OSI) e na Camada de Internet (Modelo TCP/IP).
As duas principais funções do IP são o endereçamento lógico dos pacotes e a comutação de pacotes (packet-switching).

## Slide 3
O IP é um conjunto de 32 bits dividos em 4 grupos de 8 bits, os octetos. Cada octeto varia de zero binário até 11111111 binário, em decimal, de 0 até 255.
Exemplo:
192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.00000001

## Slide 4
IPv4 notações:
Decimal pontuada, binária pontuada, octetos pontuados, octectos, binária, etc.. A notação decimal pontuada é a mais comum e a mais usada, quatro grupos de números decimais que variam de 0 à 255 divididos por pontos:
200.123.9.254
10.1.23.0
192.168.0.1

## Slide 5
A notação binária segue o mesmo padrão, mas obviamente, os números estão em binário. Dessa notação vem a definição de octetos, todo número IP é formado por quatro octetos. Os exemplos correspondem aos números IP exibidos no slide anterior, porém, em binário:
11001000.01111011.00001001.11111110
00001010.00000001.00010111.00000000
11000000.10101000.00000000.00000001

## Slide 6
Outra notação bastante comum, é a notação que apresenta o número de bits destinados à rede:
192.168.0.1/24
10.0.2.12/8
172.30.2.200/26
O número após a barra representa quantos bits estão destinados a rede. Notação, chamada de CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

## Slide 7
Classless Inter-Domain Routing Ágebra Booleana

## Slide 8
Não há como prosseguir sem antes falar da notação CIDR, isso envolve detalhar a forma de endereçamento do IP.
Notação CIDR:
192.168.0.1/24
200.25.36.189/16

## Slide 9
Porção da Rede e Porção dos Hosts
Um endereço IP divide-se entre a porção da rede e a porção dos hosts, porém estas duas são variáveis.
Nos 32 bits que temos a nossa disposição, pode-se utilizar 8 bits para a rede e o restante, 24, para os hosts, ou 30 bits para a rede e apenas 2 bits para os hosts .....

## Slide 10
CONVERSÃO:
192.168.0.1/24 = 11000000.10101000.00000000.00000001
O “/24” indica quantos bits estão reservados para a rede (Em vermelho estão os bits destinados a rede e em azul, os bits destinados aos hosts)
11000000.10101000.00000000.00000001

## Slide 11
Sabe-se em tese que é possível ter 256 hosts. Pegando a porção dos hosts, ou seja, os últimos 8 bits, este varia de 00000000 até 11111111 (binário) ou 0 até 255 (decimal): a isso denomina-se de faixa de IP (range).
Porém, o primeiro e o último endereço são reservados. O primeiro indica o endereço da rede e o último o endereço de broadcast:
Endereço de Rede: 192.168.0.0/24 Endereço de Broadcast: 192.168.0.255/24
Tem-se portanto 254 hosts na rede.

## Slide 12
Segundo endereço:
200.25.36.189/16 = 11001000.00011001.00100100.10111101
Neste caso são 16 bits destinados a rede:
11001000.00011001.00100100.10111101

## Slide 13
Assim tem-se 16 bits para a rede e 16 bits para os hosts.
Portanto a faixa de IP irá de:
11001000.00011001.00000000.00000000 = 200.25.0.0 (Rede)
até
11001000.00011001.11111111.11111111 = 200.25.255.255 (Broadcast)

## Slide 14
Para saber o número de hosts que uma rede suporta, utiliza-se a seguinte fórmula:
Sendo n o número de bits destinado aos hosts. O -2 é por conta dos dois endereços reservados.
Portanto para essa rede tem-se ??

## Slide 15
Máscara de sub-rede
Classes de IP Endereços Reservados

## Slide 16
Máscara de Sub-rede
A máscara de sub-rede indica ao roteador, ao PC, ao switch, etc, qual é a porção da rede e a porção dos hosts.
Exemplos:
192.168.0.1/24
Aqui são 24 bits destinados a rede, então, na máscara todos esses bits serão 1. Então a máscara será:
11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

## Slide 17
Como um equipamento entende a máscara de sub-rede?
Ele faz um E booleano entre o endereço IP e a máscara, assim ele “descobre” qual é o endereço de rede. A operação segue :
11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1)
11111111 .11111111 .11111111 .00000000 (/24)
--------------------------------------------------------
11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.0.0 (Rede)

## Slide 18
Na máscara que foi calculado no slide anterior, aplicando a esse mesmo IP, tem-se o seguinte:
11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1)
11111111 .11000000.00000000.00000000 (/10 = 255.192.0.0)
--------------------------------------------------------
11000000.10000000.00000000.00000000 = 192.128.0.0 (Rede)
O que aconteceu foi que dividiu-se a rede, daí o conceito de sub-rede.

## Slide 19
Classes de IP
Dividiu-se algumas faixas de IP para facilitar a organização das redes, são as classes de IP. Temos as classes A, B, C, D e E; o que determina a qual classe um IP pertence, é onde está posição do primeiro bit zero no primeiro octecto:
Na classe A, o zero entra no primeiro bit:
01001111.xxxx...
00001010.xxx...
00010011.xxxx...

## Slide 20
Na classe B, o zero entra no segundo bit, sendo um o primeiro bit:
10001101.xxxx...
10000000.xxx...
10111111.xxxx...

## Slide 21
Na classe C, o zero entra no terceiro, os dois primeiros são 1:
11000111.xxxx...
11001010.xxx...
11000011.xxxx...

## Slide 22
Na classe D, no quarto bit:
111010111.xxxx...
111001000.xxx...
111011011.xxxx...

## Slide 23
E, por fim, na classe E, o zero entra no quinto bit:
111101111.xxxx...
111100000.xxx...
111101001.xxxx...

## Slide 24
Isso delimita faixas de IP para cada classe. ex., na classe A, tem-se que o primeiro bit é 0, os demais podem ser preenchidos tanto com zeros ou uns. Portanto, a faixa de endereços da Classe A equivale:
de:
00000001.00000000.00000000.00000000 = 1.0.0.0
até:
01111111.11111111.11111111.11111111 = 127.255.255.255

## Slide 25
Usando o mesmo raciocínio é possível ver a faixa de IP da classe C:
de:
11000000.00000000.00000000.00000000 = 192.0.0.0
até:
11011111.11111111.11111111.11111111 = 223.255.255.255

## Slide 26
Obs. Cada classe de IP tem uma máscara padrão, é ela que aponta para o uso aconselhado de cada classe dependendo do tamanho da rede.
Faixa de IP da classe B ?

## Slide 27
BROADCAST, MULTICAST E UNICAST
BROADCAST: todos processam o pacote enviado na rede.
MULTICAST: apenas alguns processam os pacotes da rede.
UNICAST: é dirigido apenas para um host, todos recebem o sinal, mas apenas uma é que irá processar a informação.

## Slide 28
ENDEREÇOS RESERVADOS
É importante saber que existem endereços que podem e que não podem ser usados.
Para informações mais completas, consulte o RFC3330 da IETF, fundação que desenvolve e administra as tecnologias e regras técnicas para a Internet.

## Slide 29
Endereços Reservados não disponíveis para uso:

## Slide 30
IANA (Internet Assigned Number Authority) é outro órgão responsável pela Internet, principalmente para desenvolvimento, testes e fornecimento de serviços relacionados ao IP.
Localhost é a própria máquina na qual está trabalhando.
Link-local addresses são endereços que fornecem serviços de configuração.

## Slide 31
Agora, os endereços reservados disponíveis para uso:
Classe A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Classe B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255
Classe C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255

## Slide 32
Case: Provedor de Acesso

## Slide 33
Conceitos
Caso: Um provedor de acesso a internet funciona por concessão de uma outra grande rede maior. Assim, seu provedor nada mais é do que uma rede conectada a outra maior e você, quando conectado ao seu provedor e fazendo parte dele como um host, é um micro-host em toda a essa rede maior.
Essa grande rede maior é chamada de backbone (espinha-dorsal em inglês) e é nela onde estão conectadas as redes menores que oferecem serviços, as provedoras.

## Slide 34
É o nível mais alto das redes.
Backbones nacionais:
RNP, Embratel, Unysis, Global One, IBM e Banco Rural.
Backbones estaduais:
(na realidade podem ser considerados como centros de roteamento aos backbones nacionais): ANSP - SP; Rede Bahia - BA; Rede Catarinense - SC; Rede Internet Minas - MG; Rede Paraibana de Pesquisa - PB; Rede Rio - RJ; Rede Pernambuco de Informática - PE; Rede Norte-riograndense de Informática - RN e Rede Tchê - RS.
Conceitos Técnicos

## Slide 35
Sendo assim:
A sua provedora é seu backbone pessoal, que se liga ao backbone do estado onde esta localizada que por sua vez é conectada ao de maior nível, os backbones nacionais.
Se seu estado não possui backbone provavelmente sua provedora utiliza um backbone de outro estado ou então de algum instituto de tecnologia próprio que possa fazer pelo menos um roteamento satisfatório.
Conceitos Técnicos

## Slide 36
Quando estabelecemos uma comunicação com nosso provedor de acesso a internet, por exemplo, nos é atribuído um número de identificação na rede. Esse numero de identificação é o IP.
Um numero IP nada mais é do um numero de 32 bits segmentado em quatro partes, portanto com oito bits, formando um byte. Ao total teríamos 4 bytes.
Se você recebe por exemplo 11001000.11111001.11011111.1110010 esse numero define você no mundo inteiro, ou seja, seu computador é único na internet naquele momento e você é perfeitamente identificado por ele.
Conceitos Técnicos

## Slide 37
Assim como um número de telefone, não existem dois números IP conectados ao mesmo tempo a não ser, óbvio, que seja pertencente a uma rede interna (que não possua acesso a Internet).
11001000.11111001.11011111.1110010 - 200.249.223.114
Isso é importante notar, porque um número como esse não é dado em formato decimal mas sim binário e depois convertido graças ao servidor ou servidores DNS
Conceitos Técnicos

## Slide 38
Um host nada mais é do que um computador conectado em rede (em uma rede interna ele também pode ser chamado de nó).
Exemplo de provedora, a provnet.
Quando você disca para lá e você é conectado, eles te fornecem um numero IP. Para a provnet você nada mais é do que um computador conectado na rede dela, meramente um número de identificação.
Conceitos Técnicos - HOST

## Slide 39
Como identificar um host
Um endereco IP é dividido em duas partes:
identificação da rede
identificação do host
Voltando ao exemplo anterior: se temos 200.249.223.114 os dois primeiros bytes desse numero são destinados a rede, então: 200.249 é a rede a qual me conectei. Os outros dois últimos bytes definem o host: 223.114.
Então, o micro é chamado de host com identificação 223.114 conectado na rede 200.249.
Conceitos Técnicos - HOST

## Slide 40
Sub-rede
Sub-rede nada mais é do que uma rede hierarquicamente inferior em relação a uma rede maior.
Geralmente, os números que identificam a sub-rede são referidos ao terceiro byte da cadeia do IP, assim o mesmo número 200.249.223.114 pode definir uma sub-rede de identificação 223.
Conceitos Técnicos - HOST

## Slide 41
Voltando ao exemplo da provnet:
Ela possui várias sub-redes cada uma com um papel diferente mas de importância suma dentro de toda a rede.
Para a provnet foi concedido o numero 200.249.XXX como identificador da rede em geral. Dentro dessa rede maior, a provnet criou vários outros departamentos menores cada um com um serviço específico.
Assim, poderíamos ter:
200.249.223; 200.249.238; 200.249.219; 200.249.218, etc.
Cada uma dessas sub-redes com uma função específica. Se você por exemplo, se conecta a rede e recebe: 200.249.219.15 então você é um host de numero 15 dentro da sub-rede 219 na rede 200.249
Conceitos Técnicos - HOST

## Slide 42
O conjunto de sub-redes da provnet:
200.249.238.2 bbs. provnet.com.br
200.249.238.3 PE. provnet.com.br
200.249.238.4 ceiun01. provnet.com.br
200.249.238.9 irc. provnet.com.br
200.249.238.11 os390. provnet.com.br
200.249.238.15 dominus. provnet.com.br
200.249.238.16 oxente. provnet.com.br
200.249.238.17 clovis. provnet.com.br.238.249.200.in-addr.arpa
200.249.238.18 host238-18. provnet.com.br
200.249.238.19 host238-19. provnet.com.br
Conceitos Técnicos - HOST

## Slide 43
As redes são divididas hierarquicamente no mundo, assim nos temos rede de maior tamanho e rede de menor tamanho.
Essa definição de maior ou menor atende o simples fato da possibilidade de um número maior ou menor de hosts conectados.
Assim nos temos:
Redes classe A, B e C.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 44
0
Identificação da rede (7 bits)
Identificação da máquina (24 bits)
a
b
c
d
Classe A
10
Identificação da rede (14 bits)
Identificação da máquina (16 bits)
Classe B
110
Identificação da rede (21 bits)
Identificação da máquina (8 bits)
Classe C
1110
Endereço multicast
Classe D
1111
Reservado para o uso futuro
Classe E
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 45
Como podemos reparar, há alguns bits fixos no início de cada classe de endereço IP. Isso faz com que cada classe de endereços IP seja dividida conforme tabela:
CLASSE ENDEREÇO MAIS BAIXO ENDEREÇO MAIS ALTO
A 1.0.0.0 126.0.0.0
B 128.1.0.0 191.255.0.0
C 192.0.1.0 223.255.255.0
D 224.0.0.0 239.255.255.2555
E 240.0.0.0 255.255.255.254
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 46
Em redes usamos somente os endereços IP das classes A, B e C
Classe A: O primeiro número identifica a rede, os demais três números indicam a máquina. Cada endereço classe A consegue endereçar até 16.777.216
Classe B: Os dois primeiros números identificam a rede, os dois demais indicam a máquina. Esse tipo de endereço consegue endereçar até 65.536
Classe C: Os três primeiros números identificam a rede, o último número indica a máquina. Com isso, consegue endereçar até 256 máquinas.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 47
Endereços especiais (reservados para redes privadas) são os seguintes:
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes
A 1.0.0.0 – 126.255.255.254
B 128.0.0.0 – 191.255.255.254
C 192.0.0.0 – 223.255.255.254
Endereços válidos (reservados para redes públicas) são os seguintes:

## Slide 48
Redes classe A: São as redes de maior número de hosts conectados e somente pouquíssimos órgãos ao redor do mundo possuem o privilégio de possuir um endereço de rede situado na classe A (diga-se de passagem, não existem mais endereços dessa classe disponíveis a novos cadastros, a não ser que alguém se descadastre). De fato, não é qualquer organização no mundo que possui esse privilégio e é apenas concedido a Universidades e organismos Governamentais. A quantidade de endereços disponíveis a esse nível é pequena, atinge números de 1 a 126.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 49
Redes classe A: No mundo inteiro somente existe 126 redes classe A com demanda de aproximadamente 16 milhões de hosts. Então poderíamos ter: 1.0.0.1 até 126.255.255.254. Esses dezesseis milhões de hosts reflete o número de possibilidades possíveis entre os três últimos bytes do quarteto. Assim, se fizermos uma análise combinatória desses termos chegaríamos no número em questão.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 50
Redes classe A: Se temos 256 possibilidades entre cada um dos três últimos bytes da cadeia do IP então faça o seguinte: eleve 256 ao cubo. O que você vai obter é exatamente 16.777.216 como resultado.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 51
Rede tipo B: Redes intermediárias e possuem endereços de rede de 128 a 16.384. Redes desse tipo são identificadas pelos dois primeiros bytes. São possíveis portanto um número de redes dessa classe da ordem de 16.256.
Faça as contas: já sabemos que a rede irá começar em 128 e terminará em 191 (o próximo nível da hierarquia das redes começará em 192) , basta subtrair 128 de 192, o resultado multiplica-se por 256. Assim, iremos obter 16.384. Por exemplo: o resultado que obteve foi 64 já que o primeiro byte do nível iria de 128 a 192 e o segundo de 0 a 255. Assim, como exemplo, poderíamos ter: 128.0.0.1 até 191.255.255.254. Calculando os hosts disponíveis nesta classe: 256 elevado ao quadrado (são os dois últimos bytes restantes). Teríamos então 65.536. Esse é o número possível de hosts conectados nessa classe. No mundo temos então 16.256 redes classe B com um máximo de 65.536 hosts conectados.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 52
Rede tipo B:
Uma pergunta poderá surgir: “Começamos a contar esta rede a partir de 128, a rede anterior não terminou em 126? Onde está o número 127 ?" - O número 127 não se destina a identificar redes públicas. De fato, esse número é destinado a testes de loopback em uma rede.
LOOPBACK é a conexão que a rede faz com ela mesma para testes internos, configurações, etc. Isso não é exclusivo de redes e tanto é que loopbacks existem quando queremos verificar a velocidade de tráfego numa comunicação paralela ou serial por exemplo. Dessa forma, uma rede que comece com 127 não é uma rede que conecte hosts. É um teste interno apenas. Então se você vir 127.0.0.1, por exemplo, isso é um número de loopback.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 53
Rede tipo C: Essas são as menores e são as mais numerosas em todo mundo. Provavelmente a sua provedora de acesso a Internet usa uma rede tipo C. Endereços de rede vão de 192 até 2.097.152. No mundo são possíveis, então, algo em torno de 2 milhões de redes com apenas 254 hosts conectados (que é o ultimo byte). Os endereços de rede ficariam então: 192.0.0.1 a 224.255.255.254. Como provavelmente sua provedora não possui apenas 254 usuários cadastrados, ela com certeza dividiu a sua rede em redes menores cada uma comportando 254 usuários
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 54
Rede tipo C: Isso irá acontecer sempre a medida que a demanda por acessos a novos usuários aumentar, ou seja, se uma rede classe C já não atende mais a demanda, ela pode ser aumentada com a inclusão de novas sub-redes.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 55
Rede tipo C: Ao contrário das outras redes, uma rede classe C possui mais restrições. Uma rede classe C começa do número 192. Mas não termina em 256.
Ela termina no número 224. Isso acontece porque números superiores a 224 são destinados a serviços especiais (com protocolos diferentes) e não são incluídos como identificador de rede. Assim nos teríamos apenas 32 possibilidades no primeiro byte (de 192 ate 224). Os dois bytes seguintes continuariam da mesma forma, ou seja, não existem restrições e continuariam com 256 possibilidades. Então teríamos: 32 x 256 x 256 = 2.097.152. E assim temos o número de redes disponíveis nessa classe. Na verdade o número de redes disponíveis é isso menos uma rede: a 192.168 que é feita quando queremos construir nossa rede particular.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 56
Rede tipo C: Para montar uma rede privada: hosts como - 192.168.0.1; 192.168.0.2.... até o fim do número de máquinas disponíveis.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 57
Determinação da classe a qual uma rede pertence. Assim poderíamos ter:
Classe A: 255.0.0.0
Classe B: 255.255.0.0
Classe C: 255.255.255.0
A máscara é formada por 32 bits no mesmo formato que o endereçamento IP e cada bit 1 da máscara informa a parte do endereço IP que é usada para endereçamento da rede e cada bit 0 informa a parte do endereço IP que é usada para o endereçamento das máquinas.
Conceitos Técnicos – Máscara

## Slide 58
Necessidade um tipo de identificação de redes desse tipo. Bastaria olhar o número do primeiro byte e isso já seria suficiente para saber a que classe a rede pertence. Isso a nossos olhos !
Mas para uma máquina, a que irá analisar pedidos, isso não é suficiente. Precisa informar a ela que a rede é do tipo C, A ou B e isso é feito pela máscara da sub-rede (também chamada de netmask). É necessário esse tipo de informação porque uma rede de amplo espectro, uma classe A, por exemplo, pode ser dividida em redes classe B que por sua vez pode ser subdividida em redes classe C.
Conceitos Técnicos – Máscara

## Slide 59
Por exemplo:
Você pode ter uma rede classe A mas achou muito grande e resolveu dividí-la em várias redes B, no final você quis várias tipo C, sem problemas. Mas quando você fez isso, automaticamente criou redes verdadeiras e não apenas subdivisões. Assim a menor divisão que você fez foi em 20 vezes. Não se deu por satisfeito e resolveu criar redes menores dentro daquelas 20, vamos supor 5. Cada uma dessas divisões não é tratada como um mero host, por exemplo, é uma rede inteira. Sendo assim, você precisa informar que aquela subdivisão das 20, as outras 5 redes, não são hosts e sim redes classe C.
Conceitos Técnicos – Máscara

## Slide 60
E, na verdade, quando se chega a um ponto como esse, nem mesmo uma simples "olhada" nos números é suficiente para informar que tipo de rede é e fatalmente irá precisar se certificar disso por meio do netmask. Isso é importante porque sem essas informações não é possível o roteamento de dados. É necessário manter o nível de hierarquia das redes.
Conceitos Técnicos – Máscara

## Slide 61
Se temos, por exemplo, um número de rede como: 125.142.75.6 isso parece ser uma rede classe A.
Quem pode garantir?
Uma "olhada" nesse número não é suficiente para termos certeza. Essa pode ser a divisão de redes que fizemos nas linhas acima ou então uma rede A verdadeira. Sendo assim, é extremamente necessário informar que essa rede não é uma rede A e sim uma classe C dentro de uma A. Dependendo do sistema em uso, podemos definir simplesmente pelo netmask. 255.255.255.0 é suficiente pra informar que essa é uma rede C.
Conceitos Técnicos – Hierarquia de Redes

## Slide 62
A máscara é usada fora de seus valores padrão quando há a necessidade de segmentação da rede.
Ex. Recebemos somente um endereço IP de classe C (200.123.123.0), mas pretendemos usar esses endereços para distribuí-los em quatro redes: uma rede local e três redes situadas em outros locais.
Conceitos Técnicos – Redes Segmentadas

## Slide 63
Rede local: 31 endereços IP (de 200.123.123.1 a 200.123.123.31, mascara 255.255.255.224)
Rede 1: 32 endereços IP (de 200.123.123.32 a 200.123.123.63, mascara 255.255.255.224)
Rede 2: 64 endereços IP (de 200.123.123.64 a 200.123.123.127, mascara 255.255.255.192)
Rede 3: 127 endereços IP (de 200.123.123.128 a 200.123.123.254, mascara 255.255.255.128)
Conceitos Técnicos – Redes Segmentadas

## Slide 64
Conceitos Técnicos – Redes Segmentadas
Rede Externa
(internet)
Roteador 1
Roteador 2
Roteador 3
Roteador 4
Rede1
200.123.123.32
Mascara
255.255.255.224
Rede2
200.123.123.64
Mascara
255.255.255.192
Rede3
200.123.123.128
Mascara
255.255.255.128
200.123.123.1
200.123.123.2
200.123.123.3
200.123.123.4
Rede local:
200.123.123.0
Mascara:
255.255.255.224