## Slide 1
Prof. Dr. Kelton Costa
kelton.costa@gmail.com
Kelton.costa@unesp.br
Protocolo IPv4
Protocolo TCP
Protocolo UDP

## Slide 2: Composição de um protocolo
O protocolo de rede é composto de duas partes: um cabeçalho (header) e uma área de dados (payload).
Header: informações de tráfego e controle do protocolo
Payload: é responsável por armazenar os dados que irão trafegar entre hosts.

## Slide 3: Composição de um protocolo
PAYLOAD
Cabeçalho
O protocolo IP descrito pela RFC 791 de setembro de 1981, descreve o cabeçalho utilizado.

## Slide 4: Protocolo IP versão 4

## Slide 5: Protocolo IP versão 4
Campo Version: 4 bits, responsável por informar qual é a versão do IP, sempre possuirá o binário 08140201.

## Slide 6: Protocolo IP versão 4
Campo IHL (Internet Header Length): traduzido como “tamanho do cabeçalho internet”, 4 bits, responsável por informar quantas linhas há no cabeçalho.
Cada linha do cabeçalho possui 4 bytes, para saber o tamanho total do cabeçalho em bytes, deve-se multiplicar o valor do IHL por 4.

## Slide 7: Protocolo IP versão 4
Todos os elementos das 5 primeiras linhas são obrigatórios, portanto um cabeçalho deverá ter no mínimo 20 bytes (5 x 4).
Como o campo IHL possui 4 bits, pode-se representar o maior valor possível em binário com 1111 (decimal 15) = tamanho possível para o cabeçalho IP de 60 bytes.

## Slide 8: Protocolo IP versão 4
Campo Tipo de Serviço (ToS): 8 bits, responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados, com intuito de melhorar a qualidade do serviço (QoS).
Indica para o roteadores que estarão no caminho do pacote como tal pacote deverá ser tratado.
obs. hosts e roteadores ignora o conteúdo do campo ToS devido o tempo de processamento dessas informações.

## Slide 9: Protocolo IP versão 4
Campo Total Length: possui tamanho total do pacote IP (cabeçalho + payload).
Formado por 16 bits, admite valores de 0 a 65535 em decimal.
Informação teórica visto que não é possível um cabeçalho menor que 20 bytes

## Slide 10: Protocolo IP versão 4
Sempre haverá dados no payload do IP, não há IP com payload vazio.
Considere 1 byte de dados no payload (mínimo admissível) , portanto menor valor para esse campo será de 0000000000010101 (decimal 21)

## Slide 11: Protocolo IP versão 4
Um pacote IP poderá ter até 65535 bytes de tamanho. Isso equivale a aproximadamente 64 KB.
Para saber o tamanho do payload de um pacote IP: ((IHL * 4) – Total Lenght)

## Slide 12: Protocolo IP versão 4
Campo Identification: trata da fragmentação de pacotes.
Responsável por identificar o pacote IP, cada pacote possui um número de identificação ≠
Número possui 16 bits e seu valor é criado em cada conexão (algoritmo de geração de números aleatórios implementado no kernel do S.O.)

## Slide 13: Protocolo IP versão 4
Os pacotes dentro de uma mesma conexão terão números de identificação seriais.
Terminada a transmissão da informação em questão, para uma nova informação, será gerado um novo número para o primeiro pacote IP.

## Slide 14: Fragmentação de Pacotes
Em vários casos um pacote IP tem que ser fragmentado antes de enviar pela rede.
Causa: uma rede não é capaz de transmitir um pacote IP de qualquer tamanho. Muitas vezes, os pacotes ficarão maiores do que a capacidade de envio.

## Slide 15: Fragmentação de Pacotes
As redes mais comuns (tipo Ethernet), só conseguem transmitir 1500 bytes de cada vez.
Caso o IP a ser transmitido tenha, por exemplo, 3500 bytes será necessário quebrá-lo em pedaços.

## Slide 16: Protocolo IP versão 4
Campo Flags: com a quebra do pacote IP em partes, surge o problema para controlar estes fragmentos.
Consideração importante: os fragmentos devem necessariamente fazer parte de um algum pacote IP. (através do campo Identification)

## Slide 17: Protocolo IP versão 4
Campo Flags é uma medida de controle, possui 3 bits.
NONE
DF
MF

## Slide 18: Protocolo IP versão 4
None: bit reservado para uso futuro e, por enquanto, sempre terá o valor zero.
Don´t fragment: bit utilizado para expressar se poderá ou não haver a fragmentação de pacote. (DF = 0 : fragment | DF = 1 : don´t fragment)
More fragment: bit responsável em indicar se haverá mais fragmentos de um pacote para chegar ao destino. (MF = 1 : more package)
NONE
DF
MF

## Slide 19: Protocolo IP versão 4
Campo Fragment Offset: 13 bits e se refere ao byte inicial de cada fragmento do pacote dividido por oito.
Responsável pela ordem correta de remontagem dos pacotes.
O cálculo sempre irá considerar apenas o payload.

## Slide 20: Protocolo IP versão 4
ex. Campo Fragment Of (case)
manipular um pacote de 3000 bytes. cada fragmento limitado a 1500 bytes de tamanho total e o cabeçalho 20 bytes, o payload será 1480 bytes.
O payload do 1º fragmento irá de 0 a 1479. Considerando o payload, o F.O. = 0/8 = 0
A segunda parte do payload irá de 1480 a 2959, ou seja, F.O. = 1480/8 = 185
O terceiro e último irá de 2960 a 2979, ou seja, F.O. = 2960/8 = 370.
[placing the fragments in ascending order 0 : 185 : 370]

## Slide 21: Protocolo IP versão 4
Campo TTL: Criado para que pacotes “morram” depois de um tempo caso não encontre seu destino.
Baseado na passagem por cada roteador, decrementando 1 no TTL. Nome técnico da passagem do pacote pelo roteador: HOP

## Slide 22: Protocolo IP versão 4
Campo TTL: possui 8 bits [range de 0 a 255]
Cada S.O. possui um TTL padrão, Windows gera TTL com 128, Linux com 64, Unix e derivados 32.
ex. 128 – 116 = 12 router

## Slide 23: Protocolo IP versão 4
Campo Protocol: Informa o que será encontrado no payload IP, ou seja, sempre irá transportar um protocolo no payload.
Chamados de protocolos IP. ex. ICMP, TCP, UDP.

## Slide 24: Protocolo IP versão 4
Campo Protocol: possui 8 bits admite números de 0 a 255. Cada número representa um protocolo IP.
ICMP = 1 [00000001]
UDP = 6 [00000110]
TCP = 17 [ 00010001]
Cabeçalho IP
Payload UDP
Cabeçalho UDP
Payload IP

## Slide 25: Protocolo IP versão 4
Campo Header Checksum: responsável por garantir que o cabeçalho transitará íntegro.
Possui 16 bits (0 a 65535) e calculado com base nas informações nos campos existentes no cabeçalho.

## Slide 26: Protocolo IP versão 4
ex. Campo Header Checksum (case)
Um cabeçalho IP com os números convertidos em hexadecimal.
Considerando que cada linha possui 4 bytes:
45 00 05 dc
89 9b 20 00
40 01 49 d0
C0 a8 00 64
C0 a8 00 01

## Slide 27: Protocolo IP versão 4
Dessa forma que um cabeçalho IP se parece
Primeiro byte é a junção de Version e IHL
IHL = 45h = 01000101
45 00 05 dc
89 9b 20 00
40 01 49 d0
C0 a8 00 64
C0 a8 00 01
4 primeiros bits (0100) = Version = 4
4 últimos bits (0101) = IHL = 5

## Slide 28: Protocolo IP versão 4 – Cálculo do CHECKSUM
Identificar os bytes que formam o checksum, ou seja, bytes 11 e 12 (49 e d0)
Alterar (49 d0) para (00 00)
45 00 05 dc
89 9b 20 00
40 01 49 d0
C0 a8 00 64
C0 a8 00 01
Somar os valores de 2 em 2 bytes:
[4500 + 05dc + 899b + 2000 + 4001 + 0000 + c0a8 + 0064 + c0a8 + 0001]
45 00 05 dc
89 9b 20 00
40 01 00 00
C0 a8 00 64
C0 a8 00 01

## Slide 29: Protocolo IP versão 4 – Cálculo do CHECKSUM
Realizar soma (resultado = 0002b62d = 177.709
Separar resultado de 2 em 2 bits e somar:
0002 + b6d2 = b62f
Converter o resultado para binário e trocar todos os bits 1 por 0 e todos os bits 0 por 1.
Mesma coisa que pegar o resultado b62f e subtraí-lo de ffff.
ffff – b62f = 49d0
45 00 05 dc
89 9b 20 00
40 01 49 d0
C0 a8 00 64
C0 a8 00 01

## Slide 30: Protocolo IP versão 4
Campo Source Address: campo obrigatório, possui 4 bytes
Maior dado que compõe o cabeçalho
Motivo pelo qual o cabeçalho IP tem 32 bits

## Slide 31: Protocolo IP versão 4
Campo Destination Address: último campo obrigatório em um cabeçalho IP.
Contém o endereço IP do host destino.

## Slide 32: Protocolo IP versão 4
Campo Options e Padding:
Options não obrigatório, variando entre 0 a 40 bytes (0 a 10 linhas)
Relevante em análises de tráfegos muito avançadas
[data, hora, lista de roteadores, acesso, manipulação de pacotes, etc]

## Slide 33: Protocolo IP versão 4
Campo Options e Padding:
Padding só existirá se houver o campo Options
Chamado de Rolha
Completa com zeros caso Options não consiga completar os 4 bytes na linha do cabeçalho

## Slide 34: Protocolo IP versão 4
Campo Payload (Data): a área dos dados
O tamanho irá variar de acordo com a quantidade de informações
O menor cabeçalho IP possível será de 20 bytes e o maior pacote IP possível será 65535 somado o cabeçalho
Portanto o maior payload será 65535 – 20 = 65515 bytes

## Slide 35: Considerações Sobre o Protocolo
O protocolo IP sempre receberá outro protocolo dentro de seu payload.
Cada protocolo IP tem uma importância e executa uma função.
Dois desses protocolos possuem função especial: transportar outros protocolos.
TCP e UDP recebem outros protocolos nos seus payloads.

## Slide 36: Considerações Sobre o Protocolo
A maioria dos outros protocolos IP, não recebe outros protocolos em seus payloads, no máximo carregam dados comuns. ex. ICMP
Cabeçalho IP
Cabeçalho TCP
Payload IP
PROTOCOLO
HTTP
Payload TCP

## Slide 37: PROTOCOLO TCP
Descrita pela RFC 793 de setembro 1981
Protocolo confiável para a transmissão de dados
Garante a entrega das informações

## Slide 38: PROTOCOLO TCP
Cabeçalho semelhante ao IP, 32 bits de largura
Alinhamento perfeito ao protocolo IP
DEDUÇÃO: IP É SOMENTE UM CABEÇALHO
Cabeçalho IP
Payload TCP
Cabeçalho TCP

## Slide 39: PROTOCOLO TCP
O protocolo IP utiliza como unidade de transmissão o pacote ou datagrama.
O protocolo TCP utiliza como unidade de transmissão o segmento
Não existem pacotes TCP mas sim segmentos TCP
Diferente do IP, o TCP nem sempre terá payload

## Slide 40: Cabeçalho TCP
Campo Source Port:
Informa a porta de origem utilizada pelo host ao estabelecer comunicação com o servidor
Possui 16 bits
Portas 1 a 65535

## Slide 41: Cabeçalho TCP
Campo Destination Port:
Porta do host que receberá o segmento TCP

## Slide 42: MECANISMO DE PORTA
PACOTE IP
1
Comunicação TCP/IP:
Um host envia um pacote IP para outro
Portanto: (endereço origem e destino)

## Slide 43: MECANISMO DE PORTA
PACOTE IP
Segmento TCP
2
Ao chegar ao host destino
O pacote adentra e abre seu payload (surge o TCP)
Pacote IP aberto e descartado
TCP só entende porta e desconhece endereço IP

## Slide 44: MECANISMO DE PORTA
3
Segmento TCP
53
80
25
Segmento TCP se conecta à porta de destino
Resumo: o pacote IP se comunica com endereços IP, enquanto o segmento TCP se comunica com portas.

## Slide 45: Cabeçalho TCP
Campo Sequence Number:
Identica o segmento TCP = Identification do IP
32 bits, 0 – 4.292.967.295
Número sequencial (1º aleatório)

## Slide 46: Cabeçalho TCP
Campo Acknowledgment: 32 bits
Identifica que um host saberá o próximo nº de sequência a ser enviado por outro host
Necessidade de ter recebido um segmento de um host em conexão, verificado o nº de sequência e o tamanho do payload.

## Slide 47: Cabeçalho TCP
Campo Data Offset: Possui 4 bits e mesma função do campo IHL do IP
Caso tenhamos pacote com TCP, teremos no mínimo 40 bytes de cabeçalho (20 IP + 20 TCP)
Poderão chegar a 120 bytes (60 IP + 60 TCP)

## Slide 48: Cabeçalho TCP
Flags TCP
Boa parte do tráfego é TCP
Boa parte do controle TCP é baseado nas Flags
Composto de 12 bits
6 bits iniciais reservados (uso futuro)

## Slide 49: Cabeçalho TCP
Bit 7 – URG (urgente)
Não é muito utilizada
Bits de 8 a 12 contêm as Flags mais importantes do TCP para controle dos segmentos

## Slide 50: Cabeçalho TCP
Bit 8 – ACK
Serve para que um host, ao receber um segmento, confirme para quem o enviou

## Slide 51: Cabeçalho TCP
Bit 9 – PSH ou Push (empurrar)
Sinaliza que há dados no payload do segmento TCP
TCP não precisa ter um payload como o IP.

## Slide 52: Cabeçalho TCP
Bit 10 – RST ou Reset
Utilizada para qualquer comunicação entre dois hosts que não seja entendida
Melhor definição : <não entendi>

## Slide 53: Cabeçalho TCP
Bit 11 – SYN
Usada para iniciar uma conexão
TCP é um protocolo Full Duplex – abrir conexão nos dois sentidos

## Slide 54: Cabeçalho TCP
Bit 12 - FYN
Finaliza conexão
Conexão deverá ser encerrada nos dois sentidos

## Slide 55: PROTOCOLO TCP
IP 192.168.1.180.49952 > 64.90.49.112.80: Flags [S], seq 1191277933, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS val 3008493 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
(2) IP 64.90.49.112.80 > 192.168.1.180.49952: Flags [S.], seq 1685449251, ack 1191277934, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 9], length 0
(3) IP 192.168.1.180.49952 > 64.90.49.112.80: Flags [.], ack 1685449252, win 115, length 0
Análise TCPDUMP

## Slide 56: PROTOCOLO TCP
THREE-WAY HANDSHAKE
Nome da técnica utilizada pelo TCP para abrir uma conexão

## Slide 57: PROTOCOLO TCP
3WHS: garante conexão antes de ocorrer a transmissão de dados (PSH)
Orientado a conexão: transmite somente se puder garantir que há conexão estabelecida entre o cliente e o servidor.

## Slide 58: Cabeçalho TCP
Campo Windows Size: 16 bits
Determina a quantidade máxima de bytes que o host poderá receber no próximo segmento TCP
IP 192.168.1.180.49952 > 64.90.49.112.80: Flags [S], seq 1191277933, win 14600, options
mss 1460,sackOK,TS val 3008493 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

## Slide 59: Cabeçalho TCP
Campo Checksum: similar ao checksum do IP
Conteúdo do payload também é verificado
Ligação com o cabeçalho IP

## Slide 60: Cabeçalho TCP
No cálculo do Checksum, tem-se o pseudocabeçalho RFC (791), virtual, dado temporário
Verifica dados relativos ao IP
Necessário TCP conhecer os endereços IP
Checagem dos sockets de origem e destino (endereços IP + portas)

## Slide 61: PROTOCOLO TCP

## Slide 62: Cabeçalho TCP
Campo Urgent Pointer:
Utilizada somente quando a flag URG estiver ativa
Conterá a posição final, dentro do payload, dos dados que são urgentes
RFC 6093 recomenda a não utilização do mecanismo

## Slide 63: Cabeçalho TCP
Campo Options: até 40 bytes
Não obrigatório, TCP utiliza
192.168.1.100.57211: Flags [S], seq 1448:2896, ack 1, win 256, options [mss 1460,sackOK,TS val
3635338 ecr 0,nop,wscale 7], length 1448

## Slide 64: Cabeçalho TCP
Campos mais comuns encontrados no OPTIONS
nop: 1 byte, alinhamento de informações
mss: 4 bytes, maior qtde. de dados que um segmento TCP poderá ter
wscale: 3 bytes, técnica de expansão do campo Windows Size, último byte eleva a potência
sackOK: 2 bytes, avisa o host oposto sobre uma possível ocorrência de segmentos chegando fora de ordem ou sendo perdidos.
timestamp: 10 bytes, informação para calcular o RTT.

## Slide 65: PROTOCOLO TCP - NOTA
RTT (Round Trip Time) é o tempo que demora para uma informação chegar ao destinatário e o remetente receber sua confirmação.
Esse tempo é medido a partir do momento em que a informação é colocada na rede até o momento que a confirmação de recebimento é entregue ao remetente.
Entre outras funcionalidades, esse tempo serve de base para o envio de informações posteriores, para o mesmo destino. Utilizamos esse tempo para calcular quanto tempo é necessário, em média, por parte do emissor esperar para receber a confirmação de entrega.
Se esse tempo é excedido devemos retransmitir a informação, pois isso representa um indício de que ela não foi entregue.

## Slide 66: Cabeçalho TCP
Campo Padding
Preenche o fim do campo Options com zero para tornar o tamanho de todo o cabeçalho TCP múltiplo de 4 bytes

## Slide 67: PROTOCOLO TCP - Características
Orientado a conexão
Full-duplex
Confiável
Ordenação dos segmentos
Término da conexão

## Slide 68: PROTOCOLO UDP
User Datagram Protocol
Extremamente simples e rápido
RFC 768/1980
O segmento UDP também trafega dentro de um pacote IP

## Slide 69: PROTOCOLO UDP
Possui 32 bits
Tamanho total do cabeçalho = 8 bytes

## Slide 70: PROTOCOLO UDP
Campo Source Port: 16 bits
Não obrigatório
Campo poderá ser 00h

## Slide 71: PROTOCOLO UDP
Campo Destination Port: 16 bits
Obrigatório
Valor do campo poderá ir de 0 a 65535

## Slide 72: PROTOCOLO UDP
Campo Total Length: 16 bits
Tamanho total do segmento UDP
(medido em bytes)

## Slide 73: PROTOCOLO UDP
Campo Checksum: 2 bytes
Semelhante ao TCP
Diferença é o tamanho total do segmento UDP
UDP

## Slide 74: PROTOCOLO UDP
Campo Checksum:
Pela RFC 768, checksum é opcional
Campo deverá possuir (0000h)

## Slide 75: PROTOCOLO UDP
Exemplo de tráfego completo
Não utiliza flags de controle
Envia o dado para o lado oposto sem testes
Análise TCPDUMP
09:52:30.388231 IP 198.51.100.249.49355 > 192.168.1.180.21463: UDP, length 115
Service Name and Transport Protocol Port Number Registry
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml?search=21463

## Slide 76: PROTOCOLO UDP - Características
Grande velocidade de tráfego em razão de possuir poucos controles
Necessita de controle adicional por parte da aplicação que o emprega
Não é confiável, pois não garante a conexão nem a entrega dos dados
Não é orientado a conexão, sem 3WHS

## Slide 77: Protocolo Ethernet
Importante protocolo para o tráfego básico nas redes mais comuns
Redes comuns: residências, escolas, empresas, etc
Conhecido como protocolo de enlace e que opera na camada 2 do Modelo OSI
Ele quem encapsula o IP
Descrito pelo IEEE 802.3

## Slide 78: Protocolo Ethernet - encapsulamento
PROTOCOLO ETHERNET
PROTOCOLO IP
PROTOCOLO TCP
Protocolo HTTP

## Slide 79: Protocolo Ethernet - Frame
Frame tipo II de 1982
DIX Ethernet (DEC + Intel + Xerox)
Type

## Slide 80: Protocolo Ethernet - Campos
MAC do destino: 6 bytes
Refere-se ao endereço MAC da placa de rede da máquina destino
MAC: Media Access Control
Type

## Slide 81: Protocolo Ethernet - Campos
MAC da origem: 6 bytes
Refere-se ao endereço MAC da placa de rede da máquina origem
MAC: Media Access Control
Type

## Slide 82: Protocolo Ethernet - Campos
Tipo: 2 bytes
Possui o código que identifica o protocolo que está no payload
[0800h – IPv4], [0806h – ARP], [86ddh – IPv6]
Type
Relação completa dos códigos
http://standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt

## Slide 83: Protocolo Ethernet - Campos
Payload: 46 a 1500 bytes
Conterá os dados (protocolo) a serem transportados entre hosts
Type

## Slide 84: Protocolo Ethernet - Campos
CRC: 4 bytes
Cálculo para verificação de erros
Se ocorrer erro o frame será descartado.
Type
Preâmbulo

## Slide 85: Protocolo Ethernet - Campos
Preâmbulo: 8 bytes, informa sobre a chegada do frame e também sincronizar o clock para receber ou enviar dados
Formato [7 bytes]
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011
Type
Preâmbulo